## Slide 1: Разработка системы автоматического отслеживания перемещения группы лабораторных рыб
Студент: Липкин Евгений Олегович
Научный руководитель: Куликов Виктор Александрович
Институт автоматики и электрометрии СО РАН
Лаборатория цифровых методов обработки изображений

## Slide 2: Проблема
У ЛИН СО РАН существует задача автоматического отслеживания перемещения группы лабораторных рыб для изучения акустической чувствительности.

## Slide 3: Актуальность
Существующие системы определяют:
двухмерные координаты рыб;
трехмерные координаты одной рыбы.

## Slide 4: Решение
Разработка системы автоматического отслеживания перемещения группы лабораторных рыб

## Slide 5: Цель
Разработка инструментария получения трехмерных координат лабораторных рыб

## Slide 6: Задачи
Проанализировать проблему;
Выявить требования к системе;
Разработать и сконструировать аппаратную часть системы;
Реализовать программное обеспечение, способное вычислять трехмерные координаты рыб;
Разработать визуализацию перемещения лабораторных рыб в трехмерном пространстве.

## Slide 7: Требования
Аппаратная часть системы состоит из:
стойки для камер,
системы освещения,
аквариума,
оборудования для обеспечения жизнедеятельности в аквариуме,
компьютера.
Программная часть системы состоит из:
инструментария для получения трехмерных координат трех взрослых особей вида данио-рерио;
визуализации их в трехмерном пространстве.

## Slide 8: Разработка
Аппаратная часть системы;
Программная часть системы.

## Slide 9: Аппаратная часть системы
Компьютер,
Две камеры Point Grey Flea3 FL3-U3-32S2M,
Стойка для камер,
Система освещения,
Аквариум.

## Slide 10: Программная часть системы
Кадр с 2й видеокамеры
Вычисление 3D координат
Визуализация
Кадр с 1й видеокамеры
Вычитание фона
Вычитание фона
Бинаризация
Бинаризация
Вычисление 2D координат
Вычисление 2D координат

## Slide 11: Глобальная система координат
Калибровочная доска – доска с закрашенными кругами в прямоугольной сетке размером 9 * 8
Пример изображения с видеокамеры. На кадре заснят аквариум с тремя лабораторными рыбами. На дне аквариума лежит гравий, а справа вверху можно заметить пузыри от компрессора

## Slide 12: Поиск движущихся объектов
Построение фона;
Вычитание фона;
Устранение шума.
Размытие изображения является усреднением по прямоугольной области размером (w * h).

## Slide 13: Поиск движущихся объектов
Пороговая бинаризация;
Поиск связных областей;
Фильтрация связных областей по площади.

## Slide 14: Поиск координат движущихся объектов
Поиск центров масс связных областей;
Устранение оптических искажений.

## Slide 15: Триангуляция
Сопоставление объектов;
Оценивание трехмерных координат;
Визуализация.
Z
X
Y
X

## Slide 16: Результаты
Разработана система, позволяющая получать трехмерные координаты трех аквариумных рыб с точностью до 0.5 мм и визуализирующая их в трехмерном пространстве.
Частота работы алгоритма составляет 25 кадров в секунду на компьютере с техническими характеристиками: операционная система Windows 7, процессор AMD Phenom II x6 1055T 2.8 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450 c 4 ГБ памяти и 100 МБ свободного места на жестком диске.

## Slide 17: Результаты
Проанализирована проблема;
Выявлены требования;
Разработана и сконструирована аппаратная часть системы;
Реализован алгоритм вычисления трёхмерных координат объектов;
Разработана визуализация объектов.

## Slide 18: Апробация работы
Публикация в тезисах на МНСК 2015;
Диплом третей степени на МНСК 2015.

## Slide 19: Спасибо за внимание!